Nazwisko i imię  .......................................................................................  Organizacja ……………………………..…..………………

Prawo i przepisy lotnicze

| 1. | Posiadacz licencji SPL może: |
| --- | --- |
|  | a | wykonywać loty bez ograniczeń |
|  | b | wykonywać loty bez wynagrodzenia w operacjach niekomercyjnych do czasu wykonania, w okresie po uzyskaniu licencji, 100 godzin czasu lotu jako pilot dowódca |
|  | c | przewozić pasażerów dopiero po wykonaniu, w okresie po uzyskaniu licencji, co najmniej 10 godzin czasu lotu lub 30 startów w charakterze pilota dowódcy na szybowcach lub szybowcach z napędem |
|  | d | wykonywać tylko loty bez wynagrodzenia w operacjach niekomercyjnych do czasu ukończenia 21 lat |
| 2. | Na wysokości pow. 900 m. AMSL pilot szybowca powinien utrzymać pionowa odległość od chmury minimum: |
|  | a | 150 m |
|  | b | 1000 ft |
|  | c | z dala od chmur |
|  | d | 100 m w przestrzeni klasy G i 200 m w przestrzenia klasy C |
| 3. | Posiadacz licencji PPL(A) z uprawnieniami INS może otrzymywać wynagrodzenie za: |
|  | a | prowadzenie szkolenia w locie w zakresie licencji LAPL(A) lub PPL(A) |
|  | b | przeprowadzanie egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie powyższych licencji |
|  | c | wykonywane loty na samolotach do 2000 kg. |
|  | d | Nie może otrzymywać wynagrodzenia |
| 4. | Posiadacz licencji LAPL(S) może korzystać z wynikających z niej uprawnień na szybowcach, gdy w okresie ostatnich 24 miesięcy wykonał na szybowcach z wyłączeniem motoszybowców turystycznych: |
|  | a | co najmniej 5 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy, w tym co najmniej 15 startów oraz dwa loty szkolne z instruktorem |
|  | b | co najmniej 10 startów; |
|  | c | 2 loty szkolne z instruktorem |
|  | d | wszystkie odpowiedzi są prawidłowe |
| Udział procentowy odpowiedzi prawidłowych w ogólnej liczbie pytań: . . . . / 4 = % |

Człowiek - możliwości, ograniczenia

| 5. | W utrzymaniu prawidłowej postawy ciała i sprawnej orientacji w przestrzeni, nadrzędna rolę odgrywa : |
| --- | --- |
|  | a | błędnik |
|  | b | narząd słuchu |
|  | c | zmysł dotyku |
|  | d | narząd wzroku |
| 6. | Choroba powietrzna jest to : |
|  | a | choroba spowodowana przez powstające w ustroju /przy zmianie ciśnienia/ pęcherzyki azotu |
|  | b | choroba spowodowana bodźcami płynącymi z błędników jako wyraz ich nadmiernego pobudzenia |
|  | c | choroba wywołana obniżeniem ciśnienia w otaczającej atmosferze |
|  | d | choroba spowodowana niedoborem tlenu w otaczającej atmosferze |
| 7. | Przeciążenie działające wzdłuż kręgosłupa od serca do głowy nazywamy przeciążeniem |
|  | a | Teleskopowe |
|  | b | Dodatnie |
|  | c | Ujemnym |
|  | d | nie ma takiego przeciążenia |
| 8. | Krwawienie z przedramienia może być chwilowo zatamowane przez : |
|  | a | doraźny ucisk na tętnicę szyjną (uciśnięcie bocznej części szyi) |
|  | b | doraźny ucisk na tętnicę promieniową (uciśnięcie nadgarstka) |
|  | c | doraźny ucisk na tętnicę ramienną np. palcami rąk w połowie długości ramienia po jego stronie wewnętrznej |
|  | d | doraźny ucisk na tętnicę udową |
| Udział procentowy odpowiedzi prawidłowych w ogólnej liczbie pytań: . . . . / 4 = % |

Meteorologia

| 9. | Izobary przedstawiają rozkład: |
| --- | --- |
|  | a | jednakowej prędkości wiatru |
|  | b | poziomy rozkład zmian ciśnienia atmosferycznego zredukowanego do średniego poziomu morza |
|  | c | rozkład ciśnienia atmosferycznego |
|  | d | rozkład wysokości powierzchni jednakowego ciśnienia |
| 10. | Jak oznaczany jest przelotny śnieg w depeszach TAF/METAR ? |
|  | a | SHFZ |
|  | b | SHRA |
|  | c | SHSN |
|  | d | -RA |
| 11. | Zachmurzenie określone symbolem OVC to : |
|  | a | 5/8 do 7/8 pokrycia |
|  | b | 8/8 pokrycia |
|  | c | 3/8 do 4/8 pokrycia |
|  | d | 1/8 do 2/8 pokrycia |
| 12. | Prognoza meteorologiczna dla lotniska to: |
|  | a | GAMET |
|  | b | TAF |
|  | c | SIGNIFIKANT (SFC-700 hPa) |
|  | d | Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe |
| Udział procentowy odpowiedzi prawidłowych w ogólnej liczbie pytań: . . . . / 4 = % |

Łączność

| 13. | Kolejność czynności podczas nadawania korespondencji to: |
| --- | --- |
|  | a | Włączenie mikrofonu, ustawienie wzmocnienia i wyłączenie podsłuchu własnego nadawania, przekazanie treści |
|  | b | Weryfikacja treści komunikatu i bezzwłoczne rozpoczęcie transmisji do czasu przerwy w nadawaniu |
|  | c | Przygotowanie treści, wciśnięcie przycisku nadawania i (po chwili) rozpoczęcie transmisji, zakończenie transmisji i ( po chwili) zwolnienie przycisku nadawania |
|  | d | Sprawdzenie mikrofonu i nadawanie treści natychmiast aż do zakończenia meldunku |
| 14. | Przerwanie innej korespondencji jest dozwolone jedynie gdy: |
|  | a | Stacja lotnicza znajduje się w niebezpieczeństwie lub sytuacji naglącej |
|  | b | Status lotu daje taki przywilej |
|  | c | Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe |
|  | d | Wymaga szczególnej autoryzacji ULC |
| 15. | Znak wywoławczy SP-ABC może być skrócony: |
|  | a | Przez dowódcę statku powietrznego do następującego znaku SBC |
|  | b | Przez organ ruchu lotniczego do następującego znaku SBC |
|  | c | Nie można skracać znaku wywoławczego w żadnej okoliczności |
|  | d | na ABC |
| 16. | Uzyskanie raportu czytelności transmisji (w skali 1 do 5) o wartości 3 i mniejszej podczas łączności sprawdzającej spowoduje, że: |
|  | a | Pilot nie podejmie czynności lotniczych przed startem do czasu usunięcia usterki radiostacji przez służby techniczne i wykona ponowne sprawdzenie łączności. |
|  | b | Pilot będzie starał się sam naprawić radiostacje i sprawdzić jej działanie w powietrzu. |
|  | c | Pilot uzna, że warunki łączności na ziemi są gorsze od warunków w powietrzu i podejmie czynności lotnicze. |
|  | d | Pilot zgłosi ten fakt służbom technicznym i wykona lot wykorzystując radiostację zapasową |
| Udział procentowy odpowiedzi prawidłowych w ogólnej liczbie pytań: . . . . / 4 = % |

zasady lotu

| 17. | Jeżeli ciało wytrącone z równowagi krótkotrwałym impulsem zewnętrznym porusza się ruchem przyspieszonym zwiększając odchylenie, to mamy do czynienia z: |
| --- | --- |
|  | a | równowagą obojętną |
|  | b | równowagą dynamiczną |
|  | c | równowagą chwiejną |
|  | d | równowagą stałą |
| 18. | Powodem wyślizgu w zakręcie może być: |
|  | a | za duże przechylenie lub za mała prędkość kątowa w zakręcie |
|  | b | za duże przechylenie |
|  | c | za małe przechylenie lub za duża prędkość kątowa w zakręcie |
|  | d | za mała prędkość kątowa w zakręcie |
| 19. | Jak określamy kąt natarcia (? |
|  | a | kąt między powstającą siłą oporu a napływającymi strugami |
|  | b | kąt między cięciwą profilu a napływającymi strugami |
|  | c | kąt między powstającą siłą nośną a napływającymi strugami |
|  | d | suma kątów między siłą oporu, siłą nośną i cięciwą |
| 20. | Aby szybowiec znalazł się w fazie lotu nazwanym autorotacją skrzydła musi powstać zaburzenie, które spowoduje, że oba skrzydła opływane będą: |
|  | a | pod różnym kątem natarcia, przy czym co najmniej jedno pod kątem nadkrytycznym |
|  | b | pod różnym kątem natarcia, przy czym co najmniej jedno pod krytycznym kątem natarcia |
|  | c | pod różnym kątem natarcia, przy oba muszą być opływane pod kątem nadkrytycznym |
|  | d | pod takim samym kątem natarcia, przy czym musi to być kąt nadkrytyczny |
| Udział procentowy odpowiedzi prawidłowych w ogólnej liczbie pytań: . . . . / 4 = % |

Procedury operacyjne

| 21 | Pilot samolotowy lub szybowcowy może przewozić podróżnych pod warunkiem: |
| --- | --- |
|  | a | gdy jako PIC wykonał w okresie 90 dni co najmniej 3 starty i lądowania na SP tej samej klasy |
|  | b | posiada licencje z uprawnieniami instruktora |
|  | c | gdy jako SPIC wykonał w okresie 90 dni co najmniej 3 starty i lądowania na SP tej samej klasy |
|  | d | Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe |
| 22. | Autoryzowanym źródłem informacji o polskiej przestrzeni powietrznej jest: |
|  | a | Internetowe wydanie AIP Polska |
|  | b | Papierowe i cyfrowe wydanie AIP Polska |
|  | c | odpowiedzi a) i b) są poprawne |
|  | d | Strona internetowa PAŻP |
| 23 | Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Aby ostrzec pilota, że lotnisko nie jest bezpieczne i nie należy na nim lądować, informator AFIS nada sygnał: |
|  | a | ciągły sygnał czerwony |
|  | b | serię błysków białych |
|  | c | serię błysków czerwonych |
|  | d | serią błysków zielonych |
| 24. | Sygnał podawany przez sygnalistę oznacza: |
|  | a | Wyłącz silnik |
|  | b | Stać lub wstrzymać wykonanie zamierzonych czynności |
|  | c | Kieruj się do następnego sygnalisty |
|  | d | Kołuj do mnie |
| Udział procentowy odpowiedzi prawidłowych w ogólnej liczbie pytań: . .. . . / 4 = % |

Osiągi i planowanie lotu

| 25. | Do masy pustego samolotu zalicza się: |
| --- | --- |
|  | a | olej silnikowy |
|  | b | niezużywalne paliwo |
|  | c | gaśnice, zabudowana instalacja tlenowa, oraz przenośne butle z tlenem |
|  | d | wszystkie odpowiedzi są prawdziwe |
| 26. | Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko lub poza skrajnym tylnym położeniem to szybowiec będzie: |
|  | a | trudniejszy do wyprowadzenia z korkociągu. |
|  | b | położenie środka ciężkości nie wpływa na własności samolotu / szybowca w korkociągu. |
|  | c | trudniejszy do wprowadzenia i łatwiejszy do wyprowadzenia z korkociągu. |
|  | d | łatwiejszy do wyprowadzenia z korkociągu. |
| 27. | Jak zmienia się zasięg lotu przy zmniejszaniu wysokości lotu? |
|  | a | maleje |
|  | b | nie zmienia się |
|  | c | rośnie |
|  | d | maleje do wysokości około 4 tyś. m, później rośnie. |
| 28. | Efektem przekroczenia masy samolotu jest: |
|  | a | zwiększenie jego rozbiegu |
|  | b | zmniejszenie bezwładności |
|  | c | zwiększenie gradientu wznoszenia |
|  | d | wszystkie odpowiedzi są prawdziwe |
| Udział procentowy odpowiedzi prawidłowych w ogólnej liczbie pytań: . . . . / 4 = % |

Ogólna wiedza o statku powietrznym

| 29. | Dźwigar jako element konstrukcyjny szybowca: |
| --- | --- |
|  | a | stosowany tylko w konstrukcji sterów |
|  | b | stosowany w kadłubach szybowców |
|  | c | służy tylko jako element łączący zespoły szybowca |
|  | d | stosowany w skrzydłach, statecznikach, sterach, klapach, jako główny element przenoszący obciążenia |
| 30. | Na czym polega wychylenie różnicowe lotek: |
|  | a | lotki do góry wychylają się o większy kat niż do dołu przy profilach skrzydeł symetrycznych |
|  | b | lotki wychylają się do dołu o większy kąt niż do góry |
|  | c | zależnie od zabudowy na skrzydle lewym lub prawym wychylają się różnie więcej lub mniej |
|  | d | lotka do góry wychyla się o większy kąt niż do dołu przy skrzydłach o profilu niesymetrycznym |
| 31. | Połącz poprawnie przyrządy do instalacji pneumatycznej statku powietrznego: |
|  |  | Pcałk Pstat prędkościomierz wysokościomierz wariometr |
| 32. | Elementem pomiarowym (czułym) wysokościomierza barometrycznego jest: |
|  | a | różnicowa puszka membranowa |
|  | b | przepona gumowa |
|  | c | puszka aneroidowa |
|  | d | rurka Burdona |
| Udział procentowy odpowiedzi prawidłowych w ogólnej liczbie pytań: . . . . / 4 = % |

Nawigacja i Radionawigacja

| 33. | Kąt wiatru jest to kat zawarty między: |
| --- | --- |
|  | a | nakazaną linią drogi a nawigacyjnym kierunkiem wiatru |
|  | b | kierunkiem "dokąd wieje wiatr" a północą magnetyczną. |
|  | c | północnym zwrotem południka a linią drogi. |
|  | d | podłużną osią statku powietrznego a kierunkiem „skąd wieje wiatr” |
| 34. | Urządzenie DME informuje o: |
|  | a | odległość od lotniska startu |
|  | b | odległość samolotu od stacji naziemnej |
|  | c | prędkości przyrządowej |
|  | d | wysokości bezwzględnej |
| 35. | Tabele wschodów i zachodów słońca znajdują się w AIP Polska w rozdziale: |
|  | a | RAC |
|  | b | ENR |
|  | c | AD |
|  | d | GEN |
| 36. | Do określenia trójwymiarowej pozycji obiektu według GPS potrzeba |
|  | a | odbioru sygnałów z 4 satelitów minimum |
|  | b | odbioru sygnałów z co najmniej 1 satelity |
|  | c | odbioru sygnałów z 3 satelitów |
|  | d | odbioru sygnału z 7 satelitów |
| Udział procentowy odpowiedzi prawidłowych w ogólnej liczbie pytań: . . . . / 4 = % |

Metodyka szkolenia, bezpieczeństwo i nadzór nad lotami

| 37. | Szkolony do licencji LAPL(S) nie może wykonywać samodzielnych lotów, chyba że: |
| --- | --- |
|  | a | został do tego upoważniony przez instruktora lotniczego i jest przez niego nadzorowany |
|  | b | ma ukończone 13 lat i zgodę prawych opiekunów |
|  | c | odbył tylko wymagane do licencji szkolenie praktyczne |
|  | d | ma ukończone 18 lat |
| 38. | Instruktor powinien dążyć do tego, aby pierwszy lot samodzielny szkolonego był wykonany: |
|  | a | przy dobrej pogodzie i spokojnych warunkach atmosferycznych. |
|  | b | tylko przy wietrze czołowym do startu i lądowania. |
|  | c | przy warunkach pogodowych, w których uczeń-pilot wykonywał z powodzeniem ostatnie loty dwusterowe i zgodnie z ograniczeniami programowymi |
|  | d | przy warunkach pogodowych lepszych, niż te w których uczeń-pilot wykonywał z powodzeniem ostatnie loty dwusterowe. |
| 39. | Trójfazowa metoda nauczania sterowania w lotach dwusterowych polega na: |
|  | a | omówieniu na ziemi, nauczaniu w locie i kontroli postępów. |
|  | b | pokazie sterowania, wspólnym sterowaniu i samodzielnym sterowaniu szkolnego. |
|  | c | nauczaniu od prostych elementów sterowania do elementów złożonych, a następnie do najtrudniejszych. |
|  | d | kolejnym nauczaniu: 1 – lotu prostego, 2 – zakrętów, 3 – startu i lądowania. |
| 40. | Jakie manewr wykonasz po przerwanym starcie szybowca za wyciągarką na wysokości do 50 m AGL ? |
|  | a | lądowanie z prostej ze zmianą kierunku do 60o |
|  | b | lądowanie z wiatrem |
|  | c | wybranie odpowiedniego terenu i lądowanie, próba uruchomienia silnika |
|  | d | lądowanie z prostej z ewentualną zmianą kierunku do 30o |
| 41. | Omówienie procedury awaryjnej do zastosowania w sytuacji naglącej należy formułować w sekwencji: |
|  | a | opis sytuacji => działanie pilota. |
|  | b | opis sytuacji => uzasadnienie sposobu działania => działanie pilota. |
|  | c | opis sytuacji => działanie pilota => uzasadnienie. |
|  | d | działanie pilota => opis sytuacji => uzasadnienie. |
| 42. | Podczas lotu samodzielnego szkolonego instruktor powinien: |
|  | a | kierować jego lotem przez radio. |
|  | b | udzielać mu wskazówek radiowych tylko w razie dostrzeżenia jego błędów. |
|  | c | udzielać mu wskazówek radiowych w razie dostrzeżenia jego błędów i aprobować jego poprawne działanie. |
|  | d | ingerować drogą radiową tylko w razie wystąpienia lub rozwoju sytuacji niebezpiecznej w locie. |
| 43. | Jaka jest kolejność czynności przy przerwanym starcie na samolocie? |
|  | a | 1-zabezpieczenie prędkości, 2-próba uruchomienia silnika, 3-wybranie terenu do lądowania, |
|  | b | 1-sprawdzenie wysokości, 2-sprawdzenie stanu samolotu, 3-próba uruchomienia silnika |
|  | c | 1-próba uruchomienia silnika, 2-wybranie terenu do lądowania, 3-decyzja do lądowania, 4-lądowanie |
|  | d | 1-zabezpieczenie prędkości, 2-sprawdzenie wysokości, 3-decyzja do lądowania, 4-lądowanie |
| 44. | Minimalna odległość położenia „dolnego ogranicznika” (o ile wymagany) to: |
|  | a | min 50 m. od graniczy pola wzlotów + 20 m. na każdy metr wysokości przeszkody znajdującej się na tej granicy na kierunku lądowania |
|  | b | min 100 m. od graniczy pola wzlotów |
|  | c | min 100 m. od graniczy pola wzlotów + 20 m. na każdy metr wysokości przeszkody znajdującej się na tej granicy na kierunku lądowania |
|  | d | min 150 m. od graniczy pola wzlotów |
| Udział procentowy odpowiedzi prawidłowych w ogólnej liczbie pytań: . . . . / 8 = % |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis egzaminowanego